# ООО НПО “ЭНЕРГОТЕХНИКА”

# Украина, 83017, г. Донецк, бул. Шевченко, 27

# р/с 26004401329816  в  АО «ОТП банк» в г. Киев,

# МФО 300528, ОКПО 31206268

# тел. (062) 334-00-17, 334-18-98, 385-80-91.

# E-mail: energo@dn.farlep.net

# Уважаемые господа!

Представляем некоторые результаты последних достижений в области создания новых неформованных огнеупорных и теплозащитных материалов и покрытий нового поколения. Они базируются на использовании  самых современных технологий: самораспространяющегося высокотемпературного синтеза(СВС),«холодного»вспучивания и их совместного применения, а также известных технологий получения покрытий и обмазок на основе тугоплавких соединений с применением металлофосфатных связующих.

Современные требования, предъявляемые к огнеупорной футеровке, вызывают необходимость изыскания путей существенного улучшения характеристик огнеупорных материалов для различных производств с целью увеличения сроков службы и межремонтного периода,сокращения времени на ремонт.Разработанные Российской фирмой МаВР , которую мы представляем на Украине, СВС-материалы и покрытия позволяют предложить для решения этой

# проблемы эффективный, достаточно простой и относительно недорогой подход. В основу этого подхода положен принцип использования для футеровок металлургических тепловых агрегатов серийно выпускаемых огнеупорных изделий , а существенное увеличение ресурса работы футеровок обеспечивать за счет совершенствования конструкции кладки и применения СВС-кладочных растворов, покрытий, обмазок и ремонтно-восстановительных смесей Материалы отработаны и успешно опробованы в реальных условиях эксплуатации более чем на десяти металлургических и машиностроительных предприятий (ОАО «Металлургический завод «Электросталь», ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова», ОАО НТМК, ОАО ГАЗ, ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» и др.) . На базе этих технологий разработаны и опробованы новые огнеупорные, огнеупорно-теплоизоляционные и теплоизоляционные материалы для футеровок высокотемпературных тепловых агрегатов (защитно-упрочняющие оксидно-керамические покрытия, жаростойкий легкий и особолегкий ячеистый СВС-бетон, СВС-кладочные растворы обеспечивающие в процессе предварительного нагрева (сушки) теплового агрегата за счет инициирования термохимического синтеза (СВС-реакций) сварку огнеупорных изделий, в результате чего получается монолитная кладка, причем образовавшийся в области швов оксидно-керамический материал является существенно более прочным,  по сравнению с остальной кладкой . Предлагаем также ремонтно-восстановительные смеси,жесткоформованные теплоизоляционные материалы и изделия и др.

# Применение этих материалов  обеспечивает:

- Увеличение срока службы футеровок тепловых агрегатов, выполненных из алюмосиликатных, периклазовых, периклазохромитовых и хромопериклазовых огнеупоров, в 2 и более раз ;

- Существенную экономию топливо-энергетических ресурсов, за счёт повышения теплоизоляционных параметров;

- Замену дорогостоящих огнеупоров на более дешевые алюмосиликатные огнеупоры (шамот) и вспучивающиеся материалы ;

- Обеспечение несмачиваемости огнеупорных материалов жидкими металлами ;

- Замена капитальных ремонтов текущими;

- Уменьшение габаритов и веса тепловых агрегатов;

- Улучшение качества выплавляемого металла за счёт исключения попадания частиц огнеупорных материалов в расплав металла;

- Существенное (в 2 и более раз) сокращение сроков технологических процессов закалки ;

- Устранение негерметичностей, возникающих в теплоизоляционном слое, прямо в процессе эксплуатации теплового агрегата ;

# В случае заинтересованности , готовы найти решения конкретных проблем , осуществить  поставки необходимых материалов и обучить Ваш персонал работе с ними..

# С уважением,

# Директор                                              Мершавка В.В.